| Amiga 500 1987 |  |  | Minimig 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spécifications techniques Constructeur : Commodore Microprocesseur : MC68000 à 7,14 MHz (16/32 bits) Chipset : OCS Composant graphique : Denise Nombre maximum de couleurs : 4096 Résolutions : 320x256 ou 320x512 pixels en 32 ou 64 couleurs (mode HalfBright), 640x256 ou 640x512 pixels en 16 couleurs, 320x512 en 4096 couleurs simultanées (mode HAM) Composant sonore : Paula Son : 4 voies, 8 octaves RAM : 512 Ko (Chip), extensible à 1 Mo (en interne) et 16 Mo (en externe) Mémoire de masse : lecteur de disquette 3"1/2 interne (880 Ko) 2 ports joystick DB-9 (1 manette et 1 souris, ou 2 manettes) Sortie RVB (Péritel) et vidéo-composite (N&B) Sortie audio RCA (droite et gauche) Connecteur lecteur de disquette externe Port série RS-232 Port parallèle Centronic Connecteur d'extension Zorro-I Système d’exploitation : AmigaOS 1.2 ou AmigaOS 1.3 suivant rév. | Spécifications techniques Constructeur : ACube Systems (Auteur : Dennis van Weeren) Processeur : MC68SEC000 à 16 MHz FPGA : Spartan-3 à 400.000 portes logiques (XC3S400) Contrôleur de démarrage système : PIC18LF252 Puissance nécessaire : +5V DC (environ 100 mA sans souris) RAM : 2 Mo de SRAM 45 ns Stockage : carte mémoire MMC/SD 2 ports PS/2 (clavier et souris) 2 ports joystick DB-9 Sortie VGA Sortie audio Jack (3,5 mm) Port série RS-232 Interface jtag, LED de disque et de mise sous tension Bouton reset et bouton menu OSD Système d’exploitation : AmigaOS 1.3 (ROM Kickstart 1.3) |